## Slide 1: 《生产与运作管理》教辅材料参考讲义
出版社：北京：机械工业出版社，2009年7月
编著者：陈志祥，李丽
本讲义由李丽老师制作，陈志祥教授审校
mnsczx@mail.sysu.edu.cn
声明：本讲义只提供给购买与使用本教材的教师作为教学使用，未经允许不得转发给其他任何人

## Slide 2: 第1章：生产与运作管理概述
一、学习目标
1、了解生产系统的基本要素
2、熟悉生产管理的目标与主要工作内容
3、了解合作生产类型的特征与管理策略
4、了解生产运作管理的发展
二、内容提要
1、生产系统的要素与特征
2、生产运作管理的任务与目标
3。生产运作管理的决策
4、生产运作管理的发展

## Slide 3: 引导案例：广州本田汽车有限公司
广州本田汽车有限公司(简称广州本田)于1998年7月1日成立，它是由广州汽车集团公司与日本本田技研工业株式会社共同出资组建的合资公司。广州本田总部黄埔工厂位于广州市黄埔区，占地面积为60万平方米，黄埔工厂年生产能力为24万辆，实行双班生产，日产量为1000台，即每51.7秒就有一台车在总装生产线下线。于2006年9月19日全面落成的广州本田增城工厂位于增城市新塘镇，占地面积为100万平方米，首期生产规模为年产12万辆，目前生产的车型为雅阁系列轿车。

## Slide 4: 一、生产系统要素与特征
（一）、生产系统组成与结构
（二）、生产类型与特征
(三)、 服务运作管理的特点

## Slide 5: （一）生产系统的组成与结构
1.企业的输入与输出与生产活动
生产是把企业输入转化为输出的经济活动．不同的企业组织，其输入与输出的内容与转化的方式不同，以下是不同组织的输入与输出的转化关系。下 表为不同组织的输入与输出关系。
组织 | 主要输入 | 转化资源 | 价值转化方式 | 主要输出
制造企业 | 材料 | 工具、设备、工人 | 加工 | 产品
医院 | 病人 | 医生与护士 | 诊断与治疗 | 恢复健康的人
大学 | 高中毕业生 | 教师、教材、教室 | 教学 | 高级专门人才
运输公司 | 发货地物资 | 运输设备 | 搬运 | 接受地物资
百货商店 | 购买者 | 商品 、柜台、售货员 | 吸引顾客、推销 | 满意的顾客
餐馆 | 需要就餐的顾客 | 食物、厨师、服务员 | 食品制作、服务 | 满意的顾客
邮局 | 待投邮件 | 邮递工具、邮递员 | 分发、邮递 | 接收邮件
报社 | 信息 | 记者、编辑 | 编辑与排版 | 新闻

## Slide 6: （一）生产系统的组成与结构（续）
２．生产系统要素
从运作管理的角度，任何一个生产系统都具有5个基本要素，这就是人（People）、工厂或设施（Plants）、产品或零件(product, parts)、工艺(process)、生产计划与控制系统(production planning and control)。
五大要素构成生产运作管理的两个子系统：管理系统与执行系统。管理系统即计划与控制系统。管理系统具有两大功能：
（1）信息功能---信息收集、转换、处理等
（2）决策功能---选择决策、指示的传达、控制命令等

## Slide 7: （二）生产系统的类型与特征
1。按照产品特征分：单件生产，批量、大量生产
2。按照需求特征分的：备货生产与订单生产
3。按照工艺特征分的：连续生产与加工装配式生产

## Slide 8
生产类型 特征 | 单件生产 | 批量生产 | 大量生产
产品顾客化程度 生产品种 生产批量 生产能力调整 自动化程度 劳动组织 工作标准化程度 生产柔性 生产效率 单件成本 | 高 很多 单件 容易 低 复杂 很低 高 低 高 | 低 多 较多 一般 一般 较复杂 一般 一般 中等 中等 | 很低 少 大 困难 很高 简单 很高 低 很高 低
表1-2 单件生产，批量生产与大量生产的特征
1。按照产品特征分：单件生产，批量、大量生产

## Slide 9
生产类型 特征 | 备货型生产 | 订货型生产
产品特征 生产组织 市场适应性 交货能力 人员技能要求 工艺与设备 资源利用率 | 需求稳定 按照预测组织生产 不灵活 快速 专业化 多采用专用设备 高 | 需求波动大 按照订单组织生产 灵活 慢 多能化 柔性制造系统 低
2。按照需求特征分的：备货生产与订单生产

## Slide 10
3。按照工艺特征分的：连续生产与加工装配式生产
生产类型 特征 | 连续生产 | 加工装配式生产
产品品种 产品标准化 生产能力调整难易程度 生产组织难度 加工工艺复杂度 自动化 生产系统柔性 原料供应商 | 品种单一 比较高 比较难 比较容易 比较高 比较高 比较低 比较少 | 品种多 比较低 比较易 比较难 比较低 比较低 比较高 比较多

## Slide 11: （三）服务运作管理的特点
（1）大多数服务业的生产过程与营销过程是同时发生的
（2）服务业与顾客的接触程度要高于制造业。
（3）服务运作的投入比制造运作的投入具有更大的不确定性，也即生产能力具有更大弹性。
（4）由于需求的强度与工作要求的多变性，使服务业的生产率相对难测定。
（5）服务业对质量要求更高，同时质量控制的难度也大。
（6）服务不能用库存来调节。

## Slide 12: 二、生产运作管理的任务与目标
（一）任务：
1．生产系统设计与组织活动
生产系统设计与组织活动包括对一次性生产基础设施的投资与建设和生产过程组织活动，具体来讲包括这些活动：
（1）选址与设施布置
（2）产品开发、工艺与技术组织
（3）劳动分工与组织机构的设置
（4）设备与工具投资与规划管理
（5）作业标准与规程设计
（6）附属生产设施与后勤保障组织

## Slide 13: 二、生产管理的任务与目标
2．生产系统运行管理活动
生产系统运行管理活动是生产管理者日常的工作，其中最主要的是生产计划与控制的工作。具体来讲包括：
（1）需求分析与预测
（2）生产策略与生产计划
（3）库存控制
（4）生产统计与调度活动
（5）现场管理活动
（6）质量控制活动
（7）物资供应与采购活动
（8）设备运行与维护管理
（9）外协与分供方业务管理
（10）生产绩效的评价与改善活动

## Slide 14: 二、生产管理的任务与目标
（二）目标
生产管理的基本目标是灵活、高效、准时、低耗地提供合格的产品或服务。
（1）灵活即企业要适应市场的变化，不断调整生产要素的组合，根据用户的需要进行生产，以提高生产对用户需求响应的能力。
（2）提高效率是生产始终追求的一个基本目标。在剧烈的市场竞争中，企业只有不断提高效率，才能迅速响应用户的需求，为此需要采用先进技术装备、改进工作方法、合理制定管理制度、提高员工素质等。
（3）准时即在用户需要的时候，按照需要的数量，提供需要的产品或服务。准时是现代生产的一个基本要求，准时生产可以消除企业不必要的浪费，从而降低成本，提高响应能力。
（4）低耗是指提供相同数量和质量的产品或服务，消耗的人、财、物最低，通过降低消耗，可以降低成本，而成本降低又具有价格的竞争优势。

## Slide 15: 三、生产运作管理的决策
（一）生产运作管理的决策问题
1。什么（what): 生产什么？，什么原料？用什么工具生产？
2。谁（who)：谁是顾客？谁生产？
3。何时（when)：什么时候生产？
4。哪里（where）：在哪里生产？
5。怎样（how）：怎么样生产？
1。战略决策：设施选址，设备更新等
2。战术决策：生产计划
3。操作决策：作业计划

## Slide 16: 三、生产运作管理的决策
（二）生产运作的决策方法
1。定性方法:判断与分析决策
2。定量方法:运筹学与统计决策
3。系统方法:系统观点与系统方法论

## Slide 17: 三、生产运作管理的决策(续)
(三) 生产运作管理与其他职能管理的关系
1.销售部门: 销售部门提供预测与订单资料，顾客信息反馈给生产部门作为生产计划与控制参考，生产部门提供非销售部门订单完成进度.
2.财务部门: 财务部门提供给生产部门有关投资分析决策信息、生产能力与库存管理需要资金信息、财务报表信息以便分析生产经营状态.
3.人事部门： 人事部门了解生产需要的人力资源需求，搞好招聘工作，配合生产部门进行员工培训，处理劳资纠纷。
4.技术部门：提供生产部门有关生产工艺信息，生产部门提供技术部门有关生产条件，以便改进产品设计。

## Slide 18: 四、生产运作管理的发展
（一）生产运作管理历史
1。 亚当·斯密的劳动分工理论与古典生产方式
2。 科学管理原理与福特生产模式
3。 运筹学与与生产管理
4。 计算机辅助生产管理
5。 日本管理模式的兴起与丰田生产方式
6。其他先进生产管理模式的兴起

## Slide 19: 四、生产运作管理的发展（续）
1。亚当斯密的劳动分工理论如何解释生产率提高的？：
（1）劳动熟练程度提高；
（2）节省了劳动转换的时间浪费；
（3）机械的使用，简化劳动。

## Slide 20: 四、生产运作管理的发展（续）
2。泰勒科学管理原理的四个基本观点是什么？：
（1）以提高效率为目标；
（2）以科学态度进行调查研究；
（3）强调以个人为研究对象；
（4）强调规章制度的重要性。

## Slide 21: 四、生产运作管理的发展（续）
3。日本管理模式的特点是什么？：
（1）重视人的作用；
（2）重视团队的作用；
（3）精细化管理思想；

## Slide 22: （二）、生产管理的未来趋势
（1）基于时间的竞争将进一步加速新产品设计到投产的过程。
（2）顾客需求多样化，生产系统需要具有更大的柔性以实现产品与服务的多样化。
（3）新技术层出不穷，如何合理利用新技术，并与现有生产技术结合是企业技术改造的决策难点。
（4）环保问题是未来生产必须考虑的重要问题，清洁生产与可重用资源的利用是未来生产的方向
（5）经济全球化趋势，使跨国生产与全球供应链成为不可逆转的趋势。管理全球化生产网络是未来生产管理者面临的新挑战。

## Slide 23: 本章小结
本章介绍了生产与运作管理的基本知识。第一节对生产系统与生产管理的定义，包括生产系统结构特征，服务生产运作的特点等。第二节介绍了生产运作管理的任务与决策，包括目标、内容与主要决策与决策方法。第三节，论述生产管理的发展过程，并阐述了生产管理未来的发展方向与面临的新挑战。